## Slide 1: Молоток
Кейс 05 · решение ReSense
Обнаружение посторонних объектов в тоннеле метро по данным 3D-лидара

## Slide 2: КОМАНДА «Молоток»
Краткое описание решения:
Модель среды без карты и классов объектов. Возможны пропуски и ложные тревоги.
Капитан: Кузнецов Пётр, системный аналитик, ROS 2
Кол-во участников: 4 человека
Краткое описание:
P1 — узел ROS 2, Docker и питч; P2 — интерфейс
P3 — алгоритм, P4 — данные, метрики и тесты
О команде
Уникальность решения:
LiDAR → модель тоннеля → препятствие в габарите 2,1 × 3,0 м → решение и расстояние. ROS 2, Docker, CPU.
8
Notes: Мы — команда «Молоток», четыре инженерные роли. Наше решение называется ReSense. Описываем нормальный тоннель и ищем препятствия в габарите; возможны пропуски и ложные тревоги. Модель включает полотно, рельсы, ось и кривизну по стенам. Выходы GO / CAUTION / STOP / FAULT и расстояние; обученное мнение только задерживает сомнительный STOP в ограниченном бюджете. Дальность контроля — оценка, пропуски возможны и внутри неё.

## Slide 3: КОМАНДА «Молоток»
Разработчик ПО (Python / JS)
RViz, Foxglove, веб-дашборд, разметка, слайды, ролик
P2 · фронтенд
Инженер компьютерного зрения
модель пути, габарит, кластеры, трекинг, дальность, скорость
P3 · зрение
Специалист по данным
датасет, синтетические препятствия, разметка, метрики, тесты, CI
P4 · данные
Системный аналитик, ROS 2
требования, архитектура, узел ROS 2 и Docker, питч, сдача
P1 · капитан
Кузнецов
Пётр
Максимов
Тимофей
Лихатин
Андрей
Голубев
Павел
Notes: Роли: капитан — ROS 2, Docker, интеграция и питч; визуализация, дашборд, презентация и видео; компьютерное зрение — модель пути и трекинг; данные, синтетика, метрики и тесты. Каждый отвечал за свою часть, код общий.

## Slide 4: ИСТОРИЯ КОМАНДЫ
Четыре роли: ROS 2 и интеграция, визуализация, компьютерное зрение, данные и тесты.
Краткая история команды:
Идеи других команд: 8 проверили, 5 отклонили, 3 включили. Одно правило выключили после своей проверки: оно скрывало кабель. Изменения — через шлюз.
С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?
Реальных препятствий мало. Ищем отклонения от геометрии тоннеля; синтетические объекты проверяем на реальных фонах.
Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?
01
02
03
Notes: Почему эта задача: реальных препятствий в данных почти нет. Мы описываем нормальный тоннель, а обученное мнение о треке работает на отрицательных примерах из поездок. Ложные остановки сократились, но остались. Как мы работали с чужими идеями: 8 идей из открытых решений других команд кейса 05 прогнали через полный гейт на всех записях: 5 отклонили, 3 включили 29.09. Своя проверка безопасности в тот же вечер выключила третье («обделка»): висящий от свода кабель получал STOP с 21 м вместо 74 м. Проверка на новых данных нужна. Станции и стрелки похожи на препятствия; нужны доверенная ось и подтверждение 0,5 с. Входы 120°/360° и два топика; крепление калибруется по рельсам.

## Slide 5: КОРОТКО О РЕШЕНИИ
ROS 2 Humble · Python + C++ · Docker · CPU
PointCloud2 → модель пути → габарит 2,1 × 3,0 м → кластеры
GO / CAUTION / STOP / FAULT, расстояние, /resense/status
Подтверждение 0,5 с; пропуски и ложные тревоги возможны
360°: задержка зависит от машины; см. результаты и заметки
Применение: контроль габарита поезда
Дальше: мелкие объекты и новые тоннели
Внедрение: адаптер торможения — отдельный этап
Техническая суть решения
Маркетинговая суть решения
Notes: Одной фразой: описываем нормальный тоннель и ищем препятствия в габарите поезда. Работает в ROS 2 и Docker. Решает геометрия; обученная часть одна — «мнение» о треке, и оно может только отложить сомнительный STOP, не больше чем на 10 обработанных кадров за жизнь трека (~1 с при 10 Гц, ~2 с при 5 Гц, до ~3 с, пока узел догоняет очередь), но не отменить его. Задержку называем с машиной: p95 от публикации кадра до решения через ROS в Docker: 81–82 мс при 360° (ВМ, 4 ядра; с холодного диска 88–96 мс) и 49–78 мс при 120° (4 vCPU), замер 28.09; правила 29.09 добавляют ~2 мс; стенд организаторов мы не мерили. GPU мы оценили и не используем: выигрыш — десятки миллисекунд, а контейнер с запросом GPU не стартует на машине без nvidia-container-toolkit. Реальный человек — 61 из 61 кадра; кэш шлюза 29.09: 2,1 события/км, не node-path. 13.10 на 4 vCPU нода 360° дала p95 111 мс, только 35/201 актуальных результатов; исторические 81–82 мс на ВМ команды 28.09 этого не опровергают.

## Slide 6: ПРОБЛЕМА И ПОДХОД
Проблема
Беспилотному поезду нужно видеть препятствия заранее. Реальных размеченных объектов почти нет.
Альтернативы
3D-детектору нужны примеры препятствий; карте — локализация и повторный проезд.
Наше решение
Описать нормальный тоннель по рельсам и стенам. Искать постороннее внутри габарита без карты. Проверять дальность по геометриям пути.
Notes: Почему не нейросеть: реальных препятствий в данных почти нет, а на 100+ м у объекта единицы точек. Переносимость правил и обученного мнения на другой маршрут требует независимой проверки. Цели ТЗ: 100 / 200 / 300 м. При 80 км/ч и замедлении 1–1,3 м/с² тормозной путь 190–250 м без задержек. Сравнение с картой требует локализации. Качество обученного 3D-детектора на этих тоннелях не измерялось.

## Slide 7: ДАННЫЕ И СЕНСОР
13 759 реальных кадров: 6 записей и 20-минутная поездка
Hesai Pandar128: 10 Гц, окна 120° и 360°
~210 м: предел реальных отражений в этих записях; не дальность гарантированного STOP
Реальные препятствия — человек и предмет на рельсе в doubleT_obstacle
Остальные положительные примеры — синтетика на реальных фонах
Все эти записи использовались при настройке
Notes: Все числа дальше — на всех 13 759 кадрах организаторов. Каждая запись обрывается на 209–210 м: дальше в тоннеле нет ни одного отражения, и это предел для любого алгоритма на этих данных. Шесть записей: 2 488 кадров; поездка 11 271, 20 минут, 13 км, 7 остановок, кривые R≈350 м. Дополнительно набор O: 1 510 кадров синтетики организаторов. Объект 0,5 м: около 7 точек на 100 м и 1–2 на 200 м; стены видны на 150–200 м, полотно примерно до 100 м. Предел ~210 м относится к исходным реальным отражениям, не добавленной синтетике: судья 13.10 нашёл добавленные точки набора O до ~298 м.

## Slide 8: АЛГОРИТМ
Автокалибровка
ориентация и наклон по рельсам и полотну
Габарит
коридор 2,1 × 3,0 м вдоль оси пути
Решение
подтверждение 0,5 с → GO / CAUTION / STOP / FAULT
Модель пути
полотно, рельсы, ось; кривизна по стенам
Кластеры
адаптивный радиус; проверка инфраструктуры
1
2
3
4
5
Notes: Пять шагов на каждый кадр. На одном ядре 4 vCPU Xeon 2,1 ГГц детектор тратит 24–31 мс в среднем (p95 34–47 мс; замер 28.09, правила 29.09 добавляют ~2 мс); это с необязательными ядрами на C++, без них время детектора в 1,6–2,3 раза больше при том же выходе бит в бит. Калибровка крепления — сама, по рельсам; кривизна — по стенам, поэтому коридор осмыслен и там, где рельсов уже не видно. Запрет эго-движения: пока поезд едет быстрее 4 м/с, трек, расстояние до которого не сокращается вместе с ходом поезда, STOP не начинает.

## Slide 9: ГЛАВНЫЙ КАДР
Реальная запись организаторов
Увидел за 56 м
человек переходит путь — STOP
Найден в 61 из 61 кадра внутри габарита
Тревога с первого кадра в габарите
Ошибка дальности ≤ 0,23 м
Вся запись: STOP на 193 из 201 кадра — с кадра 8 до конца без пропусков; предмет на рельсе — 126 из 126
Notes: Вот тоннель — двухпутный, поезд стоит, лидар на кабине. Вот облако одного кадра — сотни тысяч точек за 0,1 с. Зелёным — габарит поезда, который алгоритм сам протянул вдоль оси пути по рельсам и стенам. Жёлтым — всё, что попало в коридор. А вот препятствие, которое наш алгоритм увидел за 56 метров: человек переходит путь, красная рамка, решение STOP — с первого кадра в габарите. Справа — его точки крупно. Когда человек уходит, на рельсе остаётся предмет 45 × 60 × 30 см — алгоритм держит и его: STOP на 193 из 201 кадра — с кадра 8 до конца, без пропусков; предмет на рельсе — 126 из 126 кадров. До 29.09 в кадре 111 был один GO: верх предмета на 4–7 мм ниже порога высоты. Исправили правилом удержания уже подтверждённого низкого STOP на 0,3 с — подобрано на этой же записи, и мы это говорим. Здесь поезд стоит; на едущем поезде — синтетика организаторов: ящик 2 × 2 м алгоритм увидел за 98 метров, с первого появления (слайд «Объекты организаторов»).

## Slide 10: ДЕМОНСТРАЦИЯ
localhost:8080
docker run resense
Дашборд по статусу ноды: doubleT_obstacle, STOP 56,1 м. Живой поток — через rosbridge.
Запасной показ: Docker + RViz, STOP около 56 м. Архив 23.09, 69 с; не текущий прогон.
docker load → docker run → ros2 bag play → /resense/decision
или одной командой: scripts/play_bag.sh путь_к_бэгу [--archive resense-image-версия.tar.gz]
Notes: Цепочка организаторов прогнана в Docker на реальных записях: узел в одном контейнере, bag play из другого, от обычного пользователя. Решение — топик /resense/decision: GO, CAUTION, STOP, FAULT. Слева — дашборд по статусу того же узла. Для исторического проигрывания нужен freshness_mode:=replay и поддерживаемая процедура из README. Потребителю недостаточно одного decision: проверяйте время действия /resense/status.

## Slide 11: РЕЗУЛЬТАТЫ
13 759
реальных кадров · кэш шлюза 29.09
61 из 61
кадра с человеком в габарите
2,1 на км
события на кэше (27 за 13 км), в выборке; не node-path
Реальное: STOP 193 из 201
Пять пустых записей: 8 событий на кэше
Синтетика организаторов: STOP у 8 из 8
13.10, node-path: поездка ≈2,5 эпизода/км
13.10, 4 vCPU, нода 360°: p95 111 мс
Notes: Человек на пути — 61 из 61 кадра, тревога с первого кадра в габарите; три кадра из них — благодаря добавке до 0,2 м по оси лидара ближе 60 м, строго от рельсов было бы 58. Вся запись — STOP на 193 из 201 кадра — с кадра 8 до конца, без пропусков (на кэше гейта; через узел ROS в Docker без пропусков — прогон CI 29.09, до правил 29.09); предмет на рельсе — 126 из 126. Одиночный GO в кадре 111 закрыт 29.09 правилом, подобранным на этой же записи. Задержка — p95 от публикации кадра до решения через ROS в Docker: 81–82 мс при 360° (ВМ, 4 ядра; с холодного диска 88–96 мс) и 49–78 мс при 120° (4 vCPU), замер 28.09; правила 29.09 добавляют ~2 мс. Ложных событий в 20-минутной поездке — 2,1 на км (27 за 13 км, было 32 до правил 29.09), но это на тех же данных, где мы подбирали правила и откуда взяты отрицательные примеры «мнения» о треке. Вне выборки мы мерили только «мнение», на детекторе 27.09: каждую пару кусков поездки прогнали с моделью, которая их не видела, — 37 событий, 2,8 на км (в выборке тогда было 32). На объектах организаторов большой ящик — с 98 м, кубы 30 см — с 43–56 м, у края — с 35 и 18 м. Пять пустых записей на кэше: 8 событий, 12 эпизодов; поездка 27 событий / 30 эпизодов. Проверка 13.10 v1.0.0: пять бэгов 4 эпизода / 13 кадров; поездка 32 эпизода / 160 кадров, ≈2,5 эпизода/км. Эпизод — серия STOP, событие шлюза — подтверждённый трек; сравнивать их как одну метрику нельзя. Все частоты в выборке. Нода на 4 vCPU: p95 111 мс на 360°, 84 мс на 120°; это время обработки, не возраст результата. Первая версия графиков — подготовка PT1; окончательные числа и речь обновляет P1 после J1 и O1.

## Slide 12: ДАЛЬНОСТЬ
Только синтетика
Прямая поездка; знакомые фоны
Первый STOP
Медиана; не гарантия
Кривые и двухпутность
Дальность короче; см. SCORECARD
После J1
График геометрий новой печати
Chart: 
| предмет поперёк рельса | ящик 30 см на рельсе | висящий кабель 3 см | ящик 1 м | тележка | человек 1,7 м | человек 1,7 м · от рельсов
первое подтверждение, м | 46 | 49 | 99 | 124 | 151 | 151 | 154
Кэш 29.09 · синтетика команды. График геометрий — после J1.
Notes: Первое подтверждение человека — 151 м, медиана шести подходов. В пяти парных подходах — 150 м, а если ставить его по ближним рельсам, а не по нашей же дальней оси, — 154 м: пять пар на знакомых фонах не доказывают независимость. Со скоростью поезда — 167 м; свою скорость мы меряем по лидару с ошибкой 0,07 м/с, но раньше STOP она не даёт; с 29.09 она питает запрет эго-движения. Дальше 210 м отражений нет. Всё это синтетика в реальных кадрах поездки. Исторические кривые набора F, 24.09: 6 из 7 подходов, 58–86 м. Устойчивость человека ≥90% каждой 10-метровой полосы — с 115 м. Нынешняя оценка 13.10 v1.0.0: лучевой человекообразный бокс 218 м на прямой, 52 м на кривой в двухпутность, 74 м на кривой с гермозатвором, 106 м перед платформой; идеальные возвраты на собственной оси — благоприятная постановка. Это не реальные люди и не J1 следующей печати. После J1 заменить этот исторический график на ≥3 геометрии пути.

## Slide 13: ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
Доска
доска — с 87 м
Верх
56 из 124; непрерывно с 111 м
Кубы
Кэш: 43–56 м; node-path: 48–56 м.
Chart: 
| висящий 5 см | ящик 2 м: край | куб 0,3 м: край | куб 0,3 м: центр | куб 0,3 м: рельс | доска | ящик 2 м: центр | ящик 2 м: верх
первый STOP, м | 30 | 18 | 35 | 56 | 43 | 87 | 98 | 111
Синтетика; кэш 29.09. Сиреневый: неустойчиво.
Notes: Это синтетика организаторов на использованных фонах, не скрытая проверка: поезд едет к объектам до 20 м/с. Большой ящик — с первого появления, 98 м; доска поперёк рельсов — с 87 м. Кубы 30 см — только с 43–56 м: на 60–115 м от них 2–4 точки в кадре. Висящий предмет 5 см — с 30 м; ящик у верха габарита — непрерывно с 111 м. У края — с 35 и 18 м; трек ящика у края — STOP с 28,7 м, а счётчик засчитывает кадры с 18 м: он ищет обнаружение в метре от центра двухметрового ящика. Габарит организаторы отсчитывают от головки рельсов (их ответ 29.09); ближе 60 м на прямой мы добавляем к нему до 0,2 м по оси лидара — нигде не уже, чем от рельсов; без этой добавки куб у края — лишь с 5,2 м. Синтетика, по словам организаторов, расставлена приблизительно, и при проверке они это учтут. Дальние слабые треки дали ящику у верха габарита и доске 111 и 87 м вместо 101 и 82. Ложный STOP у ящика снаружи габарита — 6 кадров на кэше гейта, с 142 м; на исходной записи детектор 27.09 давал 9 кадров подряд на 126–142 м: обнаружение на его внутреннем крае. Ящик у верха габарита на кэше: 56 из 124 кадров STOP. Куб на рельсе / по центру: 42,7 / 55,8 м на кэше; 48,0 / 55,8 м node-path 13.10, краевой куб 35 м в обоих. Ранее заявленная проверка новых мест относится к старому детектору 27.09, не к выпущенной или будущей версии.

## Slide 14: НАДЁЖНОСТЬ
Калибровка
Поддерживаемые ориентации; наклон по рельсам и полотну
Свежесть данных
нет актуального статуса → FAULT или удержание STOP; потребитель проверяет /resense/status своим таймером
Вход
Поиск PointCloud2; перезапуск на новой записи
Воспроизводимо
1 284 теста на путях numpy и C++ (выход совпадает бит в бит); CI: образ, архив, бэги через ноду
01
02
03
04
Notes: Калибруем поддерживаемое крепление и находим вход. При потере свежести — FAULT либо удержание STOP с последней дистанцией; потребителю нужен свой таймер статуса. Ложный STOP на пустой сцене больше не зависит от того, как узел получал кадры: в записанных историях узла — 0 (было 2), в стресс-тесте с пропусками и догонялками — 55 событий (было 78; 28.09). 8 проверенных ориентаций вокруг вертикальной оси — не любое крепление. Свежесть проверяет также потребитель. Удаление двойных возвратов меняет модель пути и решения (проверка 13.10); побитовое совпадение numpy/C++ этого не исключает.

## Slide 15: СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ
Столбы: v1.0.0 понижает высокие узкие объекты до CAUTION; исправление ещё не выпущено
Кривые: объект может слиться с длинной структурой и получить GO
Платформы: основной источник ложных STOP
Мелкое: кубы O на кэше 43–56 м; node-path 48–56 м без краевого
Висящее: предмет 5 см — с 30 м; требуются более ранние STOP
Notes: Что не сработало и почему: полотно полно железа, станции — главный источник ложных остановок, мелкие объекты организаторов видим поздно, тонкие — только вблизи. Два правила 29.09 взяты из открытых решений других команд (TunnelGuard, Tactical-Inventor) и прошли полный гейт: «чистая серия» — новый STOP у известной инфраструктуры ждёт пять чистых попаданий; запрет эго-движения — трек дальше 25 м, который едет вместе с поездом, STOP не начинает, пока поезд быстрее 4 м/с. Третье — «обделку» — мы выключили после своей проверки безопасности: висящий от свода кабель получал STOP лишь с 21 м вместо 74 м. Независимая проверка 13.10 нашла другие пропуски v1.0.0, описанные ниже. «Мнение» о треке обучено на синтетике: непохожий реальный объект — мусор, лежащий человек — оно может задержать, но не больше 10 обработанных кадров за жизнь трека (~1 с при 10 Гц, ~2 с при 5 Гц, до ~3 с, пока узел догоняет очередь), не ближе 25 м и не для стоящего тела ≥ 1 м ближе 40 м; предел 25 м действует и по предсказанной дистанции, пока трек не виден; STOP оно никогда не отменяет. Порог — половина наибольшего, который не задерживает ни одного отложенного синтетического объекта; без этого запаса на детекторе 27.09 было бы 25 событий в поездке и 33 на невиданных кусках — запас оставили ради безопасности. История: наивный порог полотна давал 1 482 события за 20 минут; набор F box0.5 на кэше найден в 2 из 6 подходов. На рельсе — 126 из 126 кадров; правило удержания 0,3 с подобрано на doubleT_obstacle. Два критичных пропуска обнаружены независимо 13.10: tall narrow → column и oversize merge на кривой. Исправления final/silent-misses ещё не прошли весь цикл выпуска; не объявлять их готовыми.

## Slide 16: ИТОГИ И ПЛАНЫ
Что получилось
Работающий ROS 2-модуль на CPU, офлайн-архив, решение и дистанция; реальные препятствия на демонстрационной записи
Что дальше
Закрыть пропуски столбов и кривых, подтвердить дальность по геометриям пути; независимая проверка новой печати
Внедрение
docker load → run → ros2 bag play. scripts/play_bag.sh — одной командой. Адаптер торможения требует разработки и проверки.
01
02
03
Notes: Итог: работающий модуль, честные цифры, понятные следующие шаги — мелкие объекты раньше, скорость от одометрии, независимая проверка двух правил 29.09 и замер на стенде организаторов. План после оценки: BACKLOG, H1–H6 перед выпуском, затем J1. Новая печать, проверка на нетронутых данных G3, дальность по геометриям, свежесть S1, стенд S5; подключение к торможению требует отдельной разработки и проверки.